Руководство по сборке.

Для максимального комфорта рекомендуем Вам отрегулировать

кресло оптимально для вашего роста и веса.

Регулировка кресла по высоте:

Присев на собранное кресло, немного привстаньте поднимая рычаг (рис.1), находящийся под сидением справа,

вверх. Подберите нужную высоту и верните рычаг в исходное положение.

рис.1

Порядок сборки КР-13

1. В крестовину вставьте ролики до щелчка.

2. Вставьте газлифт в отверстие крестовины.

3. Наденьте на газлифт телескопический стакан.

Внимание! Телескопический стакан необходимо

надеть до соединения газлифта с сидением кресла.

4. Переверните кресло и наденьте его на газлифт

Необходимо некоторое усилие, чтобы

газлифт вошел в отверстие механизма качания.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- закручивать «+» до максимума.

- качаться на кресле, когда включен режим №3 (Фиксация в одном положении)

Приводит к поломке механизма